Правила Землепользования и Застройки Муниципального образования Город Шумиха Курганской области

В части территорий Муниципального образования город Шумиха

ПРОЕКТ

ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам

разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШУМИХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования Город Шумиха Курганской области и внесения в них изменений

Часть II. Карта  градостроительного зонирования территорий  Муниципального образования город Шумиха Курганской области. Карта зон с особыми условиями использования территорий Муниципального образования город Шумиха Курганской области

Часть III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Оглавление

Глава 16. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства…………………………………………………………….4

Статья 67. Градостроительное зонирование Муниципального образования город Шумиха	4

Статья 68. Ограничения по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям	4

Статья 69. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования территорий Муниципального образования город Шумиха	4

Статья 70. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	9

Статья 71. Градостроительные регламенты. Жилые зоны	12

Статья 72. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны	24

Статья 73. Градостроительные регламенты. Производственные зоны	28

Статья 74. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны	34

Статья 75. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования	36

Статья 76. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры	40

Статья 77. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры	41

Статья 78. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны	42

Статья 79. Градостроительные регламенты. Специальные зоны.	46

Статья 80. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах	48

Глава 16. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 67. Градостроительное зонирование Муниципального образования город Шумиха

В целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов правового использования территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проводится градостроительное зонирование Муниципального образования город Шумиха (далее – МО город Шумиха).

Для определения параметров правового использования на территории МО город Шумиха устанавливаются территориальные зоны следующих видов: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные.

К каждому виду территориальных зон в зависимости от характера застройки территории добавляется арабская цифра, например:

Ж-1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы;

Ж-2 - зона индивидуальной усадебной жилой застройки без содержания домашнего скота и птицы;

Ж-3 - зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками.

К каждому виду зон в зависимости от степени освоенности территории добавляется в скобках прописная буква, (р) - перспективная застройка.

Например: Ж-2(р) - зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы перспективная, намеченная к освоению в соответствии с видом зоны. Все резервные зоны (зоны с индексом (р)) временно могут быть использованы для организации огородов, без возведения построек при условии непопадания в санитарно-защитную зону промышленных предприятий.

Части территории населенных пунктов МО город Шумиха, в отношении которых не установлены территориальные зоны и градостроительные регламенты в данных ПЗЗ имеют обозначения «ГРНУ» (градостроительный регламент не установлен). Развитие данных территорий и их дальнейшее использование определяются документами территориального планирования (генеральными планами населённых пунктов).

Статья 68. Ограничения по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены в соответствии с нормативными и нормативно-правовыми актами Российской федерации, Курганской области, МО город Шумиха.

Описание установленных ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отражено в статье 80 Настоящих Правил.

Статья 69. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования территорий Муниципального образования город Шумиха

На территориях МО город Шумиха в соответствии с картами градостроительного зонирования выделяются следующие виды территориальных зон, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Виды территориальных зон

| Кодовое обозначение территориальных зон | Наименование территориальных зон | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые зоны: |
| Ж-1 | Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | Территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и возможностью содержания скота и птицы |
| Ж-2 | Зона индивидуальной усадебной жилой застройки без содержания домашнего скота и птицы | Территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками без возможности содержания скота и птицы |
| Ж-3 | Зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками | Территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными (из двух квартир и более) домами до 3-х этажей блокированного типа с приквартирными участками и возможностью содержания скота и птицы без разведения |
| Ж-4 | Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными секционными жилыми домами | Территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными секционными жилыми домами не выше 3-х этажей и индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками с возможностью содержания скота и птицы без разведения |
| Ж-5 | Зона многоквартирной секционной жилой застройки 2 – 5 этажей | Территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными секционными жилыми домами не выше 5 этажей |
| Ж-6 | Зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | Территории, используемые для занятия огородничеством, садоводством, с возможностью строительства индивидуального жилого дома |
| Общественно-деловые зоны: |
| ОД(К) | Комплексная общественно-деловая зона | Территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания |
| ОДС-1 | Зона учебных заведений | Территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения |
| ОДС-2 | Зона спортивных комплексов | Территории, предназначенные для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения |
| ОДС-3 | Зона лечебно-оздоровительных комплексов | Территории, предназначенные для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения |
| Производственные зоны: |
| П-2 | Зона производственных объектов II классов опасности | Территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения |
| П-3 | Зона производственных объектов III классов опасности. | Территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения |
| П-4 | Зона производственных объектов IV классов опасности. | Территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения |
| П-5 | Зона производственных объектов V классов опасности. | Территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения |
| Коммунально-складские зоны: |
| КС-2 | Зона коммунально-складских объектов II класса опасности | Территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами II класса опасности |
| КС-3 | Зона коммунально-складских объектов III класса опасности | Территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами III класса опасности |
| КС-4 | Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности | Территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами I V класса опасности |
| КС-5 | Зона коммунально-складских объектов V класса опасности | Территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами V класса опасности |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |
| СХ-2 | Зона сельскохозяйственных предприятий II класса опасности | Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий II класса опасности |
| СХ-3 | Зона сельскохозяйственных предприятий III класса опасности | Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий III класса опасности |
| СХ-4 | Зона сельскохозяйственных предприятий IV класса опасности | Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса опасности |
| СХ-5 | Зона сельскохозяйственных предприятий V класса опасности | Территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса опасности |
| СХ-6 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории, используемые или предназначенные к использованию в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом поселения |
| СХ-7 | Зона садоводства и огородничества | Территории, используемые для занятия огородничеством, садоводством, без возможности строительства индивидуального жилого дома до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом поселения |
| Зоны инженерной инфраструктуры: |
| И-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры |
| И-2 | Зона объектов магистральных инженерных сетей в границах их защитных зон | Территория, предназначенная для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры |
| Зоны транспортной инфраструктуры: |
| Т-1 | Зона объектов железнодорожного транспорта | Территории, необходимые для обеспечения деятельности железнодорожного транспорта |
| Т-2 | Зона объектов автомобильного транспорта | Территории автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с возможным размещением производственных объектов транспортной инфраструктуры и сооружений и объектов дорожного сервиса |
| Рекреационные зоны: |
| Р-1 | Зона лесов, лесопарков | Территории, предназначенные для сохранения и использования существующего ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего благополучия населения |
| Р-2 | Зона озеленения общего пользования | Территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения |
| Р-3 | Зона размещения рекреационных объектов | Территории, предназначенные для преимущественного размещения объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения |
| Специальные зоны: |
| С-1 | Зона военных и режимных объектов | Территории, выделенные для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции военных и режимных территорий |
| С-2 | Зона кладбищ | Территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения |
| С-3 | Зона свалок, полигонов захоронения отходов | Территории, предназначенные для размещения объектов по захоронению ТБО и промышленных отходов |
| С-4 | Зона придорожных полос автомобильных дорог | Территории, в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги |
| С-5 | Зона санитарно-защитного озеленения | Территории, предназначенные для организации санитарно-защитного озеленения и других элементов СЗЗ |

Каждый вид территориальной зоны может встречаться в различных местах населенного пункта, при этом зона, разрезанная водным объектом, транспортным коридором и иными объектами, может состоять из двух и более контуров. Для всех контуров территориальной зоны действуют установленные градостроительные регламенты в равной степени.

Статья 70. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования и предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Перечень видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, включённые в градостроительные регламенты.

1.Жилые здания:

многоквартирные жилые дома в 5 этажей,

многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,

индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками 1 – 3 этажа,

блокированные жилые дома в 1-3 этажа с приквартирными участками,

общежития, связанные с производством и образованием.

2. Организации, учреждения, управления:

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации,

офисы,

судебные и юридические органы.

3. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания.

4. Кредитно-финансовые учреждения:

банки, биржи,

отделения и филиалы банков, обменные пункты.

6. Учреждения образования;

Детские дошкольные учреждения.

Школы общеобразовательные:

общеобразовательные школы,

школы-интернаты,

Многопрофильные учреждения образования:

многопрофильные учреждения дополнительного образования,

детская школа искусств,

музыкальная школа,

художественная школа,

хореографическая школа,

Учреждения среднего специального и профессионального образования:

учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,

учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими.

7. Учреждения здравоохранения:

Стационары:

круглосуточные стационары (кроме туберкулезных, инфекционных, психиатрических, онкологических),

дневные стационары,

диспансеры со стационаром,

родильные дома.

Стационары специального назначения (туберкулезные, инфекционные, психиатрические, онкологические).

Амбулаторно-поликлинические учреждения:

поликлиники,

диспансеры,

стоматологические кабинеты.

Станции скорой помощи:

станции и подстанции скорой медицинской помощи,

травмпункты.

Аптеки.

Пункты оказания первой медицинской помощи.

8. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма:

гостиницы,

9. Учреждения социальной защиты:

Учреждения социальной защиты:

центры социального обслуживания населения,

детские дома-интернаты,

дома-интернаты для престарелых и инвалидов,

дома-интернаты для детей-инвалидов,

10. Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Спортивно-зрелищные сооружения:

стадионы

Физкультурно-оздоровительные сооружения:

спортивные площадки,

спортивные залы,

детские и юношеские спортивные школы.

11. Учреждения культуры и искусства:

танцевальные залы, дискотеки,

театры, кинотеатры,

учреждения клубного типа по месту жительства,

клубы по интересам,

библиотеки по месту жительства,

музеи,

выставочные залы, галереи.

12. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины:

магазины промышленных товаров,

магазины продовольственных товаров,

магазины товаров первой необходимости.

Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли.

Рынки:

рынки продовольственные крытые,

рынки продовольственные открытые,

рынки промышленных товаров.

Крупные торговые комплексы:

универмаги,

универсамы.

Временные торговые объекты:

торговые павильоны,

торговые киоски,

торговые зоны,

мини-рынки.

Объекты бытового обслуживания:

комбинаты бытового обслуживания,

бани,

ателье, мастерские и салоны бытовых услуг,

косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,

Предприятия общественного питания:

рестораны,

столовые,

кафе, закусочные, бары и т.д.,

некапитальные строения предприятий общественного питания.

14. Центральные предприятия связи:

почтамт,

центральный телеграф,

центральный переговорный пункт.

15. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

ЖКС.

Объекты коммунальной энергетики.

16. Прочие объекты:

садовые и дачные дома,

отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД,

военные комиссариаты районные и городские,

отделения, участковые пункты милиции,

пожарные части,

ветлечебницы без содержания животных,

17. Сооружения для хранения транспортных средств.

Гаражи грузовых автомобилей,

гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
гаражи легковых автомобилей такси и проката,

Гаражи индивидуальных легковых автомобилей:

индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,

встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля.

Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.

18. Предприятия автосервиса:

АЗС,

авторемонтные и автосервисные предприятия,

мойки.

19. Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты:

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации II-III классов опасности:

химические производства,

строительная промышленность,

обработка древесины,

Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности:

Объекты энергетики.

озеленение специального назначения,

Объекты складского назначения II-III классов опасности,

объекты складского назначения IV-V классов опасности,

оптовые базы и склады,

сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта,

сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования,

20. Сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения:

склады для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений,

гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники,

хозяйства с содержанием животных,

сады, огороды, палисадники,

сельскохозяйственные здания и сооружения,

сельскохозяйственные объекты,

дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),

постройки для содержания мелких животных.

21. Природно-рекреационные территории:

парки,

скверы, сады, бульвары,

детские площадки, площадки для отдыха,

22. Объекты ритуального назначения:

бюро похоронного обслуживания,

бюро-магазины похоронного обслуживания,

24. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации земельных участков и объектов капитального строительства.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.):

улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации,

железные дороги.

Объекты и предприятия связи:

почтовые отделения,

телеграф,

переговорные пункты,

антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи.

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы),

озеленение и благоустройство,

элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

общественные туалеты,

объекты санитарной очистки территории.

Статья 71. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки территорий жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе:

Ж-1. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы – территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и возможностью содержания скота и птицы.

Основные разрешенные виды использования:

- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания скота и птицы;

Вспомогательные виды использования:

На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:

- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок;

- бани, сауны, надворные туалеты;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.);

- хозяйственные постройки;

- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;

- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;

- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- сады, огороды, палисадники, беседки;

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального жилого дома:

- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв. м торгового зала.

- спортивные площадки;

- детские площадки;

- зеленые насаждения;

- аллеи, скверы;

- малые архитектурные формы;

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- скважины для забора воды, колодцы;

-инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;

- площадки мусоросборников (общие);

- гостевые стоянки.

Условно разрешенные виды использования:

- школы;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- ФАП, медпункты;

- культовые объекты;

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала;

- ветеринарные приемные пункты;

- спортивные сооружения;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Ж-2. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки без содержания домашнего скота и птицы

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки без содержания домашнего скота и птицы – территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками без возможности содержания скота и птицы.

Основные разрешенные виды использования:

- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками без возможности содержания скота и птицы;

Вспомогательные виды использования:

На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:

- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок;

- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;

- бани, сауны, при условии канализования стоков в локальные очистные сооружения;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.);

- хозяйственные постройки;

- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- сады, огороды, палисадники, беседки;

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального жилого дома:

- спортивные площадки;

- детские площадки;

- зеленые насаждения;

- аллеи, скверы;

- малые архитектурные формы;

- площадки мусоросборников (общие);

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- скважины для забора воды, колодцы;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;

- гостевые стоянки.

Условно разрешенные виды использования:

- школы;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- ФАП, медпункты;

- культовые объекты;

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала;

- места временного хранения транспортных средств;

- ветеринарные приемные пункты;

- спортивные сооружения;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Ж-3. Зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками

Зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками - территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными (из двух квартир и более) домами до 3-х этажей блокированного типа с приквартирными участками с возможностью разведения домашнего скота и птицы

Основные разрешенные виды использования:

- отдельно стоящие многоквартирные (из двух квартир и более) блокированные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы без возможности разведения;

- жилищно-эксплуатационные службы;

- отдельно стоящие объекты культурно-бытового обслуживания (магазины площадью до 40 кв. м площади торгового зала, объекты общественного питания – кафе, столовая до 20 посадочных мест)

Вспомогательные виды использования:

На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.);

- хозяйственные постройки;

- сооружения для содержания птицы, мелкого и крупного домашнего скота;

- скважины для забора воды;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы.

В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального жилого дома:

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- зеленые насаждения;

- аллеи, скверы;

- малые архитектурные формы;

- площадки мусоросборников (общие) ;

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- скважины для забора воды, колодцы;

- гостевые стоянки;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- клубы;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- места для временного хранения транспортных средств;

- объекты общественного питания;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

- общежития;

- производственные и промышленные предприятия V класса опасности (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров);

- ветеринарные приемные пункты;

- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров);

- инженерные сооружения для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Ж-4. Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными (блокированными) жилыми домами с приквартирными участками

Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными (блокированными) жилыми домами с приквартирными участками – территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными (блокированными) жилыми домами не выше 3-х этажей и индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы без возможности разведения;

Основные разрешенные виды использования:

- индивидуальные жилые дома с приквартирными (приусадебными) участками с возможностью содержания домашнего скота и птицы без возможности разведения;

- отдельно стоящие многоквартирные (из двух квартир и более) блокированные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными участками без права разведения домашнего скота и птицы;

Вспомогательные виды использования:

На земельном участке, выделенном под строительство индивидуального жилого дома:

- надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

- гаражи встроенные или отдельно стоящие, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства (категория А, В) на 1 земельный участок;

- локальные (индивидуальные) очистные сооружения;

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- бани, сауны, при условии канализования стоков в локальные очистные сооружения;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и т.д.);

- хозяйственные постройки;

- скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- сады, огороды, палисадники, беседки;

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

В границах зоны на земельном участке, выделенном не под строительство индивидуального жилого дома:

- жилищно-эксплуатационные службы;

- отдельно стоящие объекты культурно-бытового обслуживания (магазины площадью до 40 кв. м площади торгового зала, объекты общественного питания – кафе, столовая до 20 посадочных мест

- спортивные площадки;

- детские площадки;

- зеленые насаждения;

- аллеи, скверы;

- малые архитектурные формы;

- площадки мусоросборников (общие);

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- скважины для забора воды, колодцы;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов на территории данной территориальной зоны;

- гостевые стоянки.

Условно разрешенные виды использования:

- школы;

- клубы;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- ФАП, медпункты;

- культовые объекты;

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- общежития;

- магазины площадью свыше 40 кв. м площади торгового зала;

- кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины;

- места временного хранения транспортных средств;

- ветеринарные приемные пункты;

- спортивные сооружения;

- инженерные сооружения, предназначенные для обслуживания объектов вне границ данной территориальной зоны.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Ж-5. Зона многоквартирной секционной жилой застройки 2 – 5 этажей

Зона многоквартирной секционной жилой застройки 2 – 5 этажей – территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными секционными жилыми домами не выше 5-и этажей

Основные разрешенные виды использования:

- жилые многоквартирные дома секционного типа от 2-х до 5-ти этажей;

- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания (детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы начальные и средние, клубы многоцелевого и специального назначения с ограничением по времени работы, библиотеки, архивы, аптеки);

- отдельно стоящие, встроенные, пристроенные магазины культурно-бытового обслуживания;

- объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания во встроено-пристроенных помещениях и в первых этажах жилых домов (гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, аптеки, офисы, бары павильоны розничной торговли и обслуживания населения, подземные или полузаглубленные гаражи из расчета не более чем 1 место парковки на 1 квартиру; открытые стоянки для временного хранения автотранспорта по расчету СНиП; жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы), биотуалеты;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- спортплощадки, теннисные корты;

- скверы, бульвары.

Вспомогательные виды использования:

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

- площадки для сбора мусора;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы.

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа жилых домов, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения.

Условно разрешенные виды использования:

- спортзалы, бассейны;

- станции "Скорой помощи", больницы, госпитали, поликлиники, амбулатории;

- интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома;

- профессионально-технические и средние специальные учебные заведения;

- административные здания, офисы, конторы;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- выставочные залы;

- общественные туалеты;

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- отделения, участковые пункты милиции;

- культовые объекты;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Ж-6. Зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений

Зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений – территории, используемые для занятия огородничеством, садоводством, с возможностью строительства индивидуального жилого дома. Зона садоводческих товариществ в перспективе может использоваться под жилую застройку в соответствии с градостроительной документацией.

Основные разрешенные виды использования:

- отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;

- участки для ведения садоводства и огородничества со строениями и без строений.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- бани, сауны, надворные туалеты при условии канализования стоков;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, декоративных растений (парники, теплицы, оранжереи и так далее);

- хозяйственные постройки;

- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых транспортных средства на 1 земельный участок;

- площадки для мусоросборников;

- административные здания, связанные с обслуживанием товариществ;

- детские игровые площадки;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- отдельно стоящие объекты культурно-бытового обслуживания (магазины площадью до 40 кв. м площади торгового зала, объекты общественного питания – кафе, столовая до 20 посадочных мест)

- помещения для занятий спортом;

- спортплощадки, теннисные корты;

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- коллективные овощехранилища и ледники;

- автостоянки;

- лесозащитные полосы;

- гостевые парковки;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 72. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для застройки территории многофункциональными комплексными объектами и специализированными объектами общественно-делового назначения, в том числе:

ОД(К). Комплексная общественно-деловая зона

Комплексная общественно-деловая зона – территории, застроенные или планируемые к застройке административными, деловыми, банковскими, торговыми, и иными общественными объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Зона сосредоточенных на относительно небольшой территории административных, деловых, банковских, торговых, общественно-развлекательных зданий, парковок, обслуживающих эти здания.

Основные разрешенные виды использования:

- административные здания, офисы различных организаций, фирм;

- отдельно стоящие объекты культурно-бытового, социального и коммунального обслуживания (детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы начальные и средние, клубы, библиотеки, архивы, аптеки);

- жилые помещения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешена коммерческая деятельность;

- центры обслуживания туристов;

- библиотеки, архивы, информационные центры;

- аптеки;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- объекты торговли и общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые);

- выставочные, торговые центры;

- рынки открытые и закрытые;

- танцзалы, дискотеки;

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

- банки и отделения банков;

- издательства и редакции;

- гостиницы;

- кинотеатры;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- высшие учебные заведения;

- общественно-досуговые центры, клубы;

- предприятия средств связи;

Вспомогательные виды использования:

- открытое размещение временные автостоянки легковых автомобилей у общественных зданий;

- общественные туалеты;

- скверы, бульвары, площадки для проведения массовых мероприятий;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

- инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- отделения, участковые пункты милиции;

- ночные клубы;

- сооружения для постоянного хранения транспортных средств;

- жилые многоквартирные дома.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

ОДС-1. Зона учебных заведений

Зона учебных заведений – территории, предназначенные для размещения объектов учебного назначения.

Основные разрешенные виды использования:

- школы начальные и средние;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

-музыкальные, художественные школы, школы искусств;

- средние и высшие учебные заведения;

- профессионально-технические учебные заведения;

- общежития для студентов и преподавателей;

- мастерские учебных заведений;

Вспомогательные виды использования:

- спортплощадки;

- объекты общественного питания.

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- хозяйственные объекты для обслуживания учебных заведений;

- предприятия бытового обслуживания;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

- автостоянки для временного хранения автомобилей у учебных заведений;

- гаражи для хранения автотранспортных средств учебных заведений.

Условно разрешенные виды использования:

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- административные здания;

- общественные туалеты;

- общественно-деловые, торговые центры;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

ОДС-2. Зона спортивных комплексов

Зона спортивных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения.

Основные разрешенные виды использования:

- стадионы;

- спортзалы;

- плавательные бассейны;

- открытые спортивные сооружения;

- тренажерные залы.

Вспомогательные виды использования:

- объекты общественного питания;

- места для временного хранения транспортных средств у спортивных объектов;

- оздоровительные комплексы;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие основные виды разрешённого обслуживания.

Условно разрешенные виды использования:

- гостиницы;

- киоски;

- общественные туалеты;

- скверы, бульвары;

- инженерные сооружения

- гаражи и стоянки автотранспортных средств.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

ОДС-3. Зона лечебно-оздоровительных комплексов

Зона лечебно-оздоровительных комплексов – территории, предназначенные для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения.

Основные разрешенные виды использования:

- больницы, поликлиники, больничные комплексы, санатории;

- аптеки;

- диспансеры;

- лечебно-реабилитационные центры, профилактории;

- консультационные пункты, лечебные кабинеты;

- пункты скорой и неотложной помощи.

Вспомогательные виды использования:

- гостиницы;

- жилые дома для персонала;

- общежития для персонала;

- объекты общественного питания (кафе, закусочные, столовые);

- хозяйственные объекты для обслуживания медицинских учреждений, включая транспортные службы;

- места временного хранения транспортных средств;

- парки, скверы, зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающей разрешённые виды деятельности.

Условно разрешенные виды использования:

- предприятия общественного питания;

- киоски;

- общественные туалеты;

- отделения, участковые пункты милиции;

- бани, прачечные;

- производственные лаборатории;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 73. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для застройки территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация Санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1..1031-01, в числе:

В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий не допускается размещать открытые спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, предприятия пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, предприятия по производству лекарственных средств и форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтических предприятий, коллективные или индивидуальные, садово-огородные участки, жилой фонд.

Предпочтительно расположение зоны вблизи основных транспортных магистралей, обеспечивающих подвоз и вывоз продукции. Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям нормативных документов по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды. Требуется организация санитарно-защитных зон радиусом для: предприятий I класса - 1000 метров, предприятий II класса - 500 метров. Благоустройство территорий промышленных зон, организация и благоустройство санитарных зон осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей производственных объектов.

П-2. Зона производственных объектов II класса опасности

Зона производственных объектов II классов опасности – территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования:

1. Производственные и промышленные предприятия II класса опасности с СЗЗ 500 м:

- химические;

- металлургические;

- машиностроительные и металлообрабатывающие;

- текстильные предприятия и производства;

- производства строительной промышленности;

- производства по обработке древесины;

- производства по обработке животных продуктов, пищевых продуктов и вкусовых веществ;

- производство электрической и тепловой энергии;

- горно-обогатительные комбинаты;

- производство асбеста и изделий из него.

2. Предприятия, отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности относительно основного производства.

Вспомогательные виды использования:

- административные здания, офисы, конторы;

- предприятия общественного питания

- нежилые помещения для дежурного обслуживающего персонала, охраны предприятий;

- производственно-лабораторные корпуса;

- объекты научно-исследовательской, проектной и конструкторской деятельности;

- объекты складского назначения;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- АЗС, станции технического обслуживания;

- зеленые насаждения специального назначения;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- места для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- инженерные сооружения;

- горноспасательные службы;

- объекты оборонного назначения;

- специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- полигоны по захоронению бытовых и производственных отходов;

- предприятия по утилизации отходов;

- стоянки открытые наземные;

- подземные и наземные паркинги;

- малые архитектурные формы;

- объекты пожарной охраны.

Условно разрешенные виды использования:

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- поликлиники;

- ветеринарные приемные пункты;

- ветеринарные лечебницы с содержанием животных;

- аптеки;

- общежития;

- магазины;

- бани;

- почтовые отделения;

- отделения банков;

- антенны сотовой и спутниковой связи;

- предприятия средств связи;

- станции технического обслуживания транспортных средств;

- автозаправочные станции;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки);

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

П-3. Зона производственных объектов III классов опасности

Зона производственных объектов III классов опасности – территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий (источником шума и загрязнения окружающей среды) на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования:

- промышленные предприятия III класса опасности с СЗЗ 300 м;

- промышленные предприятия объекты IV-V класса опасности;

- производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующих большегрузного или железнодорожного транспорта;

- автотранспортные предприятия;

- объекты железнодорожного транспорта;

- автобусные парки;

- гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также многоуровневые автостоянки на отдельном участке;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- административные здания;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- здания отделений, участковых пунктов милиции;

- объекты пожарной охраны;

- скверы, бульвары.

Вспомогательные виды использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- спортивные площадки;

- предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий;

- питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

- поликлиники;

- аптеки;

- общежития;

- магазины;

- бани;

- почтовые отделения;

- отделения банков;

- ветеринарные лечебницы с содержанием животных;

- антенны сотовой и спутниковой связи.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

П-4. Зона производственных объектов IV классов опасности

Зона производственных объектов IV классов опасности – территории, предназначенные для размещения предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий (источником шума и загрязнения окружающей среды) на среду обитания и здоровье населения.

Основные разрешенные виды использования:

- производственные предприятия IV класса опасности различного профиля с СЗЗ 100 м;

- промышленные предприятия V класса опасности;

- гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также многоуровневые, автостоянки на отдельном земельном участке;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- административные здания;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- здания отделений, участковых пунктов милиции;

- жилищно-эксплуатационные службы;

- ветеринарные клиники;

- пожарные части;

- объекты пожарной охраны;

- скверы, зеленые насаждения;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи.

Вспомогательные виды использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых, легковых автомобилей;

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;

- спортивные площадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- общежития;

- почтовые отделения;

- отделения банков;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

П-5. Зона производственных объектов V класса опасности, коммунальных и складских объектов

Территория, предназначенная для размещения предприятий V класса опасности с санитарно-защитной зоной радиусом 50 метров.

Основные разрешенные виды использования:

- предприятия и производства не выше V класса опасности;

- объекты складского назначения различного профиля;

- торговые комплексы, магазины;

- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- административные здания;

- информационные центры;

- таможня;

- службы оформления заказов;

- компьютерные центры;

- банки, отделения банков;

- нотариальные конторы;

- телевизионные и радиостудии;

- предприятия общественного питания;

- отделения связи, телефонные и телеграфные станции;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- аптеки;

- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб;

- здания отделений, участковых пунктов милиции;

- предприятия бытового обслуживания населения;

- объекты пожарной охраны;

- парковки перед объектами;

- инженерные сооружения.

Вспомогательные виды использования:

- магазины, торговые центры, выставки товаров;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- рекламные агентства;

- издательства и редакционные офисы;

- общественные туалеты;

- объекты пожарной охраны;

- автозаправочные станции;

- гостиницы, дома приема гостей;

- спортивные клубы;

- малые архитектурные формы;

- зеленые насаждения.

Условно разрешенные виды использования:

- рынки;

- встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;

- гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также многоуровневые, автостоянки на отдельном земельном участке;

- здания учреждений среднего специального образования;

- общежития;

- производственные и промышленные предприятия V класса опасности (с санитарно-защитной зоной не более 50 метров);

- станция скорой помощи;

- ветеринарные лечебницы;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- площадки для выгула собак.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 74. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны

Коммунально-складские зоны предназначены для застройки и использования территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1..1031-01, в числе:

КС-2. Зона коммунально-складских объектов II класса опасности

Зона коммунально-складских объектов II класса опасности – территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами II класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 500 и более м, включая:

- открытые склады и места разгрузки цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. т/год;

- открытые склады и места перезагрузки угля;

- открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений асбеста, извести, руды (кроме радиоактивных) и других минералов;

- места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и хим. Грузов;

- открытые и закрытые склады и места перегрузки песка и пескосодержащих грузов;

- места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных антисептиками;

- санитарно-карантинные станции.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала;

- стоянки открытые наземные;

- паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

КС-3. Зона коммунально-складских объектов III класса опасности

Зона коммунально-складских объектов III класса опасности – территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами III класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 300 м, включая:

- открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов при грузообороте менее 5 тыс. тонн/год;

- закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и других веществ);

- наземные склады, открытые места отгрузки магнезита, доломита и других пылящих грузов;

- склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и тому подобное);

- открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов;

- склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом;

- склады, площадки для перегрузки и хранения утильсырья;

- склады, площадки для перегрузки и хранения мокросоленых необработанных кож (более 200 шт.) и другого сырья животного происхождения;

- участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц;

- склады перегрузки рыбы, рыбопродуктов.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала;

- стоянки открытые наземные;

- паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

КС-4. Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности

Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности – территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами IV класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 м, включая:

- склады и площадки перегрузки кожсырья (в том числе мокросоленых кож до 200 штук);

- склады и открытые места разгрузки зерна;

- склады и открытые места разгрузки поваренной соли;

- склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и другой аналогичной продукции;

- транспортно-технические комплексы перегрузки и хранения пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду;

- фабрики - химчистки;

- фабрики-прачечные;

- банно-прачечные комбинаты;

- ветлечебницы с содержанием животных.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала;

- стоянки открытые наземные

- паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

КС-5. Зона коммунально-складских объектов V класса опасности

Зона коммунально-складских объектов V класса опасности – территории, застроенные или планируемые к застройке коммунально-складскими объектами V класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Объекты коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 м, включая:

- открытые склады и площадки перегрузки увлажненных минерально-строительных материалов (песок, гравий, щебень, камень и другое);

- участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изделий и тому подобное;

- склады и участки перегрузки пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, фруктов, напитков и тому подобного;

- участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);

- бани;

- пожарные депо;

- подстанция скорой помощи;

- прачечные производительностью до 500 кг белья в смену;

- мини-химчистки, мини-прачечные производительностью не более 20 кг/ч;

- отдельно стоящие мастерские;

- автоматические телефонные станции;

- голубятни;

- ветлечебницы без содержания животных;

- торговые комплексы оптовой торговли, мелкооптовые рынки, продовольственные рынки и рынки промышленных товаров.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала;

- стоянки открытые наземные

- паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 75. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для застройки и использования территорий предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размещение предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения.

Предпочтительно расположение зоны вблизи основных транспортных магистралей, обеспечивающих подвоз и вывоз продукции. Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды использования должны соответствовать требованиям нормативных документов по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды. Требуется организация санитарно-защитных зон радиусом для: предприятий I класса - 1000 метров, предприятий II класса - 500 метров. Благоустройство территорий промышленных зон, организация и благоустройство санитарных зон осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей производственных объектов.

СХ-2. Зона сельскохозяйственных предприятий II класса опасности

Зона сельскохозяйственных предприятий II класса опасности - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий II класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 500 м, включая:

- свинофермы, звероводческие фермы (норки, лисы и другие.);

- 20 склады дня хранения ядохимикатов свыше 500 тонн;

- производство по обработке и протравлению семян;

- склады сжиженного аммиака и аммиачной воды;

- поля, подвергающиеся обработке пестицидами.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

СХ-3. Зона сельскохозяйственных предприятий III класса опасности

Зона сельскохозяйственных предприятий III класса опасности – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий III класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 300 м, включая:

- фермы крупного рогатого скота (всех специализаций);

- фермы овцеводческие, коневодческие, птицеводческие;

- склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 тонн;

- поля, подвергающиеся обработке пестицидами с применением тракторов.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

СХ-4. Зона сельскохозяйственных предприятий IV класса опасности

Зона сельскохозяйственных предприятий IV класса опасности – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 100 м, включая:

- кролиководческие фермы;

- ветеринарные лечебницы;

- производственные теплицы и парники;

- склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;

- склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- подсобные хозяйства промышленных предприятий (свинарники, коровники, птичники, зверофермы) до 100 голов;

- склады горюче-смазочных материалов.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

СХ-5. Зона сельскохозяйственных предприятий V класса опасности

Зона сельскохозяйственных предприятий V класса опасности – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса опасности.

Основные разрешенные виды использования:

Предприятия и производственные комплексы сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50 м, включая:

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

- материальные склады, обеспечивающие процесс сельскохозяйственного производства.

Вспомогательные виды использования:

- административные, офисные здания;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты обслуживания персонала.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

СХ-6. Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий – территории, используемые или предназначенные к использованию в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом поселения.

Основные разрешенные виды использования:

- сады, огороды без использования пестицидов;

- поля, плодопитомники предназначенных для выращивания овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов;

- пашни, сенокосы, пастбища без использования пестицидов.

Вспомогательные виды использования:

- инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования:

- склады сельскохозяйственной продукции;

- предприятия, в том числе сельскохозяйственные, не требующие установления СЗЗ.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

СХ-7. Зона ведения коллективного садоводства

Зона ведения коллективного садоводства – территории, предназначенные для выращивания плодовых, ягодных, декоративных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом поселения.

Для садоводства земельные участки предоставляются: с правом возведения хозяйственных строений и сооружений, садовых и дачных домов, но без права регистрации проживания в них и. Для огородничества земельные участки, предоставленные без права возведения жилого некапитального строения и хозяйственных строений и сооружений.

Основные разрешенные виды использования:

- садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования пестицидов, и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа;

- коллективные и индивидуальные сады;

- коллективные и индивидуальные огороды.

Вспомогательные виды использования:

- садовые и дачные дома,

- хозяйственные постройки;

- стоянки автомобилей не более, чем на 1 машину на каждом участке;

- детские площадки;
- спортивные площадки;

- административные здания, связанные с обслуживанием товариществ;

- площадки для сбора мусора;

- объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы);

- инженерные сооружения;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);

- киоски, павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 76. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций инженерного обеспечения территорий, в том числе:

И-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зона объектов инженерной инфраструктуры – территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры.

Основные разрешенные виды использования:

- водозаборные сооружения;

- станции водоподготовки;

- станции подъема;

- водонапорные башни;

- электроподстанции;

- распределительные станции, подстанции и пункты;

- котельные;

- ГРП.

Вспомогательные виды использования:

- зоны санитарной охраны 1 пояса;

- объекты по обслуживанию инженерной инфраструктуры;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств по производственной деятельности.

Условно разрешенные виды использования:

- административные здания;

- гаражи;

- предприятия и складские комплексы, не требующие установления СЗЗ;

- малые архитектурные формы;

- зеленые насаждения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

И-2. Зона объектов магистральных инженерных сетей в границах их защитных зон

Зона объектов магистральных инженерных сетей в границах их защитных зон – территория, предназначенная для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Основные разрешенные виды использования:

- воздушные линии электропередач напряжением свыше 6 кВ;

- магистральные теплотрассы;

- магистральные водоподводящие трубопроводы;

- канализационные коллекторы;

- магистральные газопроводы.

Вспомогательные виды использования:

- зеленые насаждения специального назначения (не выше 2 м).

Условно разрешенные виды использования:

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, не являющихся объектами недвижимости;

- огороды.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 77. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функций транспортного обеспечения территорий, в том числе:

Т-1. Зона объектов железнодорожного транспорта

Зона объектов железнодорожного транспорта – территории, необходимые для обеспечения деятельности железнодорожного транспорта.

Основные разрешенные виды использования:

- полоса отвода железной дороги с размещением в ней железнодорожного вокзала, пассажирских станций, остановочных пунктов, технических станций, парков резервного подвижного состава, грузовых станций и контейнерной площадки, складов и площадок для навалочных грузов долговременного хранения и др.;

- железнодорожные пути к производственным зонам;

- санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего ж/д пути, шириной:

- 100 м до жилой застройки

- 50 м до границ садовых участков с озеленением не менее 50%% ширины зоны.

- В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений коммунально-бытового назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парки, скверы, бульвары;

- городской автовокзал;

- учреждения и предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- открытые автостоянки.

Условно разрешенные виды использования:

- любые здания и сооружения, коммуникации, не связанные с функционированием железной дороги.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Т-2. Зона объектов автомобильного транспорта

Зона объектов автомобильного транспорта – территории автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с возможным размещением производственных объектов транспортной инфраструктуры и сооружений и объектов дорожного сервиса.

Основные разрешенные виды использования:

- проезжие части улиц и дорог;

- мосты, путепроводы, акведуки, виадуки, трубы, подземные и надземные переходы;

- водоотводные, водопропускные сооружения;

- подпорные и защитные стенки;

- подземные и надземные коммуникации и сооружения на них;

- пешеходные и велосипедные дорожки;

- зеленые насаждения.

Вспомогательные виды использования:

- здания, сооружения, необходимые для эксплуатации улиц и дорог;

- объекты наружной рекламы;

- малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- кемпинги;

- закусочные, кафе, магазины;

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- предприятия по обслуживанию автомобильного транспорта.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 78. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов рекреационного назначения, в том числе:

Р-1. Зона лесов, лесопарков

Зона лесов, лесопарков – территории, предназначенные для сохранения и использования экологически чистой окружающей среды в интересах защиты здоровья и общего благополучия населения.

Основные разрешенные виды использования:

- лесные массивы;

- лесопарки;

- пляжи;

- лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и так далее.

Вспомогательные виды использования:

- здания, сооружения для осуществления основных функций по охране и восстановлению лесов;

- места для пикников;

- лесные насаждения;

- малые архитектурные формы;

- терренкуры.

- общественные туалеты;

- объекты инженерной инфраструктуры;

Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы);

Объекты пожарной охраны;

Площадки для мусоросборников;

Открытые стоянки для временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования:

- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- кафе, закусочные и другие учреждения общественного питания;

- санитарно-защитные зоны без размещения в них производственных объектов;

- тренировочные базы;

- туристические комплексы;

- велотреки;

- конные терренкуры;

- объекты пожарной охраны;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Р-2. Зона озеленения общего пользования

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

Основные разрешенные виды использования:

- парки, скверы;

- набережные;

- бульвары.

Вспомогательные виды использования:

- игровые площадки;

- спортплощадки;

- прокат игрового и спортивного инвентаря;

- аттракционы;

- танцплощадки;

- летние театры, эстрады;

- терренкуры;

- общественные туалеты;

- зеленые насаждения;

- мемориальные сооружения;

- малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:

- пляжи;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- некапитальные и открытые объекты общественного питания;

- спасательные станции;

- участковые пункты милиции;

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- места временного хранения транспортных средств;

- площадки для выгула собак;

- инженерные сооружения.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Р-3. Зона размещения рекреационных объектов

Зона размещения рекреационных объектов – территории, предназначенные для преимущественного размещения объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения (зон отдыха, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей).

Основные разрешенные виды использования:

- лесные массивы;

- лесопарки;

- яхт-клубы;

- предприятия общественного питания;

- объекты, предназначенные для водных видов спорта;

- водо - и грязелечебницы;

- временные сооружения для обслуживания отдыхающих;

- открытые спортивные площадки;

- бассейны;

- пляжи.

Курорты, базы отдыха и лагеря отдыха, учреждения спортивного типа:

- курортные гостиницы, пансионаты;

- туристические гостиницы;

- гостиница для автотуристов;

- мотели, кемпинги;

- туристические базы;

- базы отдыха;

- туристические приюты;

- тренировочные базы;

- спортивно-оздоровительные базы выходного дня;

- детские и молодёжные лагеря;

- плавдачи;

- дом охотника, дом рыбака;

- лесные хижины.

Вспомогательные виды использования:

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- пешеходные, велосипедные и лыжные дорожки, прогулочные аллеи;

- здания, сооружения для осуществления основных функций по охране и восстановлению лесов;

- общественные туалеты;

- зеленые насаждения;

- малые архитектурные формы;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- парковки у рекреационных объектов;

- площадки для сбора мусора;

- информационные стенды.

Условно разрешенные виды использования:

- объекты пожарной охраны;

- оздоровительные центры;

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- спасательные станции;

- участковые пункты милиции;

- места временного хранения транспортных средств;

- мотодромы.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Статья 79. Градостроительные регламенты. Специальные зоны.

Специальные зоны предназначены для застройки и использования территории объектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми ведомственными нормативными документами.

С-1. Зона военных объектов и режимных объектов

Зона военных и режимных объектов – территории, выделенные для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции военных и режимных территорий.

Основные разрешенные виды использования:

- военные базы;

- военные городки;

- склады;

- гаражи спецтехники;

- полигоны учебные и испытательные;

- станции связи, радиолокационные станции;

- базы и учебные центры МЧС;

- милицейские учебные центры и базы.

Вспомогательные виды использования:

- жилые дома и общежития для военнослужащих и их семей;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты торговли и бытового обслуживания;

- хозяйственные постройки;

- гаражи, открытые стоянки;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- мемориальные объекты.

Условно разрешенные виды использования:

- производственные здания;

- учреждения связи и иные коммуникации.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

С-2. Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Основные разрешенные виды использования:

- кладбища;

- крематории;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- мемориальные парки с захоронениями;

- ритуальные учреждения;

- обслуживающие учреждения;

Вспомогательные виды использования:

- специальные объекты по обслуживанию кладбищ;

- малые архитектурные формы;

- аллеи, скверы;

- общественные туалеты;

- места временного хранения транспортных средств;

- инженерные объекты.

Условно разрешенные виды использования:

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

- киоски, павильоны торговли и обслуживания населения;

- оранжереи;

- пункты милиции;

- объекты пожарной охраны.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

С-3. Зона свалок, полигонов захоронения отходов

Зона свалок, полигонов захоронения отходов - территории, предназначенные для размещения объектов по захоронению ТБО и промышленных отходов.

Основные разрешенные виды использования:

- полигоны по захоронению бытовых и производственных отходов.

Вспомогательные виды использования:

- административные здания;

- хозяйственные объекты по обслуживанию полигонов;

- пункты приема отходов;

- предприятия по переработке отходов;

- лесозащитные полосы.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

С-4. Зона придорожных полос автомобильных дорог

Зона придорожных полос автомобильных дорог – территории, в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов по разрешению Управления автомобильных дорог и согласованию с управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Основные разрешенные виды использования:

- объекты Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

- объекты дорожной службы;

Объекты дорожного сервиса.

Вспомогательные виды использования:

Не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

С-5. Зона санитарно-защитного озеленения

Зона санитарно-защитного озеленения – территории, предназначенные для обеспечения правовых условий использования территории санитарно-защитного озеленения.

Основные разрешенные виды использования:

- древесно-кустарниковая растительность.

Вспомогательные виды использования:

Не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению.

Параметры основных видов разрешенного строительства указаны в таблице №1.

Таблица №1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № | Кодовое обозначение территориальных зон и видов разрешенного использования земельных участков | Градостроительные регламенты территориальных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Предельные параметры земельных участков |  |
|  |  | Минимальная площадь земельных участков (га) | Максимальная площадь земельных участков (га) | Минимальная ширина земельных участков (м) | Максимальная ширина земельных участков (м) | Минимальная длина земельных участков (м) | Максимальная длина земельных участков (м) | Минимальные отступы от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений (ед.) | Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ж-1 | 0,04 | 0,12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3 | 13,6 | 60 |
| 2. | Ж-2 | 0,04 | 0,12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3 | 13,6 | 60 |
| 3. | Ж-3 | 0,35 | 0,12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3 | 13,6 | 80 |
| 4. | Ж-4 | 0,04 | 0,12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3 | 13,6 | 60 |
| 5. | Ж-5 | 0,1 | 1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 5 | 18 | 40 |
| 6. | Ж-6 | 0,04 | 0,12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 3 | 13,6 | 60 |
| 7. | ОД(К) | 0,1 | 1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1-5 | 5 | 18 | 60 |
| 8. | ОДС-1 | 0,5 | 3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 15 | 3 | 15 | 50 |
| 9. | ОДС-2 | 0,4 | 3 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 15 | 3 | 15 | 60 |
| 10. | ОДС-3 | 0,1 | 1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 15 | 3 | 15 | 60 |
| 11. | П-2 | 0,3 | 20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 5 | 18 | 65 |
| 12. | П-3 | 0,3 | 20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 5 | 18 | 65 |
| 13. | П-4 | 0,3 | 20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 5 | 18 | 65 |
| 14. | П-5 | 0,3 | 20 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 5 | 18 | 65 |
| 15. | КС-2 | 0,3 | 10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 2 | 10 | 60 |
| 16. | КС-3 | 0,3 | 10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 2 | 10 | 60 |
| 17. | КС-4 | 0,3 | 10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 2 | 10 | 60 |
| 18. | КС-5 | 0,3 | 10 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 2 | 10 | 60 |
| 19. | СХ-6 | 20 | 50 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 20. | СХ-7 | 20 | 50 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 21. | И-1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 22. | И-2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 23. | Т-1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |
| 24. | Т-2 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 3 | 18 | 50 |
| 25. | Р-1 | 0,01 | 5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 26. | Р-2 | 0,01 | 5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 27. | Р-3 | 0,01 | 5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 2 | 10 | 25 |
| 28. | С-1 | 0,1 | 1 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 5 | 3 | 13,6 | 50 |
| 29. | С-2 | 0,24 | 40 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 3 | 13,6 | 10 |
| 30. | С-3 | 1 | 12 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 31. | С-4 | 0,01 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 32. | С-5 | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

Статья 80. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, определенными статьями 72-80 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 66 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются статьей 5настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены следующими нормативными правовыми актами:

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах",

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 N 38 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 88 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 35 "О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 N 14 "О введении в действие санитарных правил "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01",
 ГОСТ 17.1.3.13-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.1986 N 1790;

Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госкомприроды СССР 21.02.1991;

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта), устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- объекты для проживания людей;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

-предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

-сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

6. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 9 настоящих Правил.

Виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов, которые не могут осуществляться:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

7. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

8. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

-от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

10. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах зон СО-1 - зон водозаборных, иных технических сооружений:

-проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

-складирование навоза и мусора;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств;

-проведение рубок лесных насаждений.